- Изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

9. Адрес предприятия – изготовителя

ООО «ТЕК.А.ТЕК» Россия, 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д 15,  www.tek-a-tek.ru

10. Свидетельство о приемке

Радиатор «ТЕК.А.ТЕК»_____________________ прошел испытание на герметичность давлением 2,4 МПа (24 кгс/см2)/ 5,25МПа (52,5 кгс/см2), соответствует требованиям               ТУ 4935-003-72241459-2015/ ТУ 4935-002-72241459-2013 и признан годным к эксплуатации. Дата производства указана на боковой поверхности радиатора.

| Наименование | Артикул | Кол-во секций | Номер накладной (чека) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для рассмотрения и подтверждения гарантийного случая, Покупатель должен предоставить следующие документы:

- Заявление с претензией (с указанием реквизитов организации или паспортных данных лица, предъявляющего претензию, адрес, дата, время аварии, имя (наименование организации) установщика с указанием имеет ли он страховой полис на возмещение ущерба от неправильной установки отопительных приборов, сумму претензии)

- Копия договора с монтажной организацией, производившей монтаж радиаторов          (с приложением лицензии или допуска СРО монтажной организации).

- Копия накладной, чека или другого документа, подтверждающего приобретение товара.

- Настоящий паспорт с подписью Продавца и Покупателя.

- Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;

- Рекламационный акт, подписанный представителем жилищно - коммунальной службы и лицом, предъявляющим претензию (с подробным описанием, фотографии с места аварии и смета последствий аварии, сведения на организацию ЖКС);

- Аварийный радиатор и два образца воды – 1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода.

Дата продажи ______________________

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к товарному виду  радиаторов не имею.

Подпись продавца __________________

МП

Подпись покупателя __________________

Паспорт

Радиаторы секционные ТЕК.А.ТЕК

(Алюминиевый радиатор 500*80*80/ Биметаллический радиатор 500*80*80)

1. Назначение

Секционные радиаторы «ТЕК.А.ТЕК» (Россия) предназначены для применения  в системах водяного отопления жилых и административных зданий, соответствуют требованиям нормативных документов.

2. Технические данные

| Наименование параметра секции | Значение параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  | Алюминиевый радиатор | Биметаллический радиатор |  |
| Межосевое расстояние | 500 | 500 | мм |
| Высота | 580 | 570 | мм |
| Ширина | 80 | 80 | мм |
| Глубина | 80 | 80 | мм |
| Номинальный тепловой поток секции при ΔТ =70°С | 195,3 | 168,3 | Вт |
| Номинальный тепловой поток секции при ΔТ =50°С | 121,7 | 103,6 | Вт |
| Вес | 1,1 | 2,0 | кг |
| Внутренний объем | 0,36 | 0,21 | л |
| Интервал водородного показателя теплоносителя | 7-8 | 6,5-9 | рН |
| Максимально допустимая температура теплоносителя | 110 | 120 | °С |
| Максимальное рабочее давление | 16 | 35 | атм |
| Испытательное давление | 24 | 52,5 | атм |
| Давление разрушения | >40 | >80 | атм |
| Присоединительная резьба | G 1” | G 1” |  |
| Цвет покрытия секций | RAL 9016 | RAL 9016 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 |  |

Радиаторы «ТЕК.А.ТЕК» комплектуются из отдельных секций (от 3 до 15).

Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением из высококачественного алюминиевого сплава. Современный дизайн радиатора позволяет упростить его монтаж.

Сборка секций осуществляется с помощью стальных ниппелей и силиконовых прокладок. Надежная конструкция соединений секций обеспечивает как высокую степень герметичности радиатора в сборке, так и возможность многоразового использования при малых усилиях сборки и разборки радиаторов.

3. Комплектация: радиатор отопления в упаковке, паспорт на радиатор с гарантийными обязательствами.

4.  Монтаж радиатора

- Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиям ГОСТ 31311-2005, СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.012-85 и СО 153-34.20.501 – 2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и согласовываться с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной системы отопления.

- Для предотвращения ускоренной коррозии отопительного прибора из-за действия постоянного или переменного токов, тепловые сети должны соответствовать нормам СТО 17330282.27.060.001-2008

- В качестве теплоносителя для алюминиевых радиаторов использовать только специально подготовленную воду, согласно п.4.8. СО 153-34.20.501 – 2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», что бы в ней не использовались металлы, образующие в системе отопления с алюминием гальванические пары и, как следствие, порождающие электромеханическую коррозию.

- Монтаж радиаторов должен осуществляться лицензированной монтажной организацией, в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России.

- После транспортировки радиаторы необходимо протянуть.

- Радиаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 мм от поверхности стены, 120 мм от пола, с зазором 80-120 мм между верхом радиатора и низом подоконника.

- Радиатор следует устанавливать строго горизонтально. Отклонение от горизонтали радиаторной сборки не должно превышать 0,5 мм на каждые 10 секций.

- Завод-изготовитель не рекомендует производить перекомпоновку радиаторов с целью уменьшения или увеличения количества секций, а так же замену отдельных секций радиатора. Гарантийные обязательства на перекомпонованные радиаторы не распространяются.

- После завершения монтажа необходимо произвести гидравлическое (пневматическое) испытание системы отопления (см. п.3.1. СНиП 3.05.01-85)

5. Условия эксплуатации

- Эксплуатация радиаторов возможна только при рабочих параметрах, соответствующих указанным в настоящем документе.

- Не рекомендуется резкое открывание радиаторных вентилей во избежание гидравлического удара.

- В процессе эксплуатации рекомендуется производить промывку радиатора в начале отопительного сезона специально уполномоченными организациями.

- Не рекомендуется дополнительная окраска радиатора, так как при этом снижается теплоотдача радиатора на 8-12%

- Основные требования к теплоносителю -  горячей воде, приведены в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей» РД 34.20.501295 (Минтопэнерго).

- Транспортировку,  хранение и эксплуатацию радиаторов следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 31311-2005

6. Запрещается (влечет автоматическое прекращение гарантий на радиаторы):

- Подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его.

- Установка изделия не лицензированной монтажной организацией.

- Использовать в системе воду с высокими коррозийными характеристиками.

- Использовать радиаторы и/или трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических цепей.

- Отключать радиатор от систем отопления (кроме случаев профилактической промывки или аварийных ситуаций).

- Резко открывать вентили (краны), установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистрали отопления во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его взрыва.

- Проводить обработку воды отопительной системы не пригодными специфическими добавками.

- Использовать абразивные материалы и /или растворители для очистки поверхностей радиатора.

- Постоянно держать воздушный клапан в закрытом положении.

- Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном.

- Самостоятельная сборка и разборка радиатора.

- Закрашивание воздуховыпускного отверстия воздух отводчика.

Производитель не несет юридической и финансовой ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации радиаторов.

Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат.

7.  Условия хранения, транспортировки и утилизации.

- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в упаковке предприятия – изготовителя, с применением всех мер для исключения его повреждения и/или любого влияния на готовность изделия к эксплуатации.

- Не допускается сбрасывать радиаторы, а также кантовать радиаторные пакеты с помощью строп.

- Изготовитель не несет ответственности за транспортные повреждения радиаторов.

- Утилизация радиаторов должна быть произведена в соответствии с действующими нормами РФ.

8. Гарантийные обязательства

- Срок службы радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем паспорте, для алюминиевых радиаторов отопления – не менее 10 лет, для биметаллических радиаторов отопления – не менее 15 лет.

- Гарантия на радиаторы «ТЕК.А.ТЕК» модель алюминиевый радиатор 500*80*80, модель биметаллический радиатор 500*80*80 действует в течение 5 лет со дня продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации и распространяется на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

- Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением правил установки и монтажа, эксплуатации, а также на радиаторы, вышедшие из строя ввиду действия непреодолимой силы.